## Slide 1
卒業研究・中間発表
姿勢推定を用いた筋力トレーニング 評価システムにおける処理の共通化
2023TS030 川瀬 翔大
指導教員：宮澤 元
卒業研究・中間発表

## Slide 2
1. 背景・課題
2
筋力トレーニングのフォームを、カメラ映像から客観的に評価
フォーム評価 フォームが崩れると、狙った部位への負荷が十分でなくなる可能性
姿勢推定 カメラ映像 → ランドマーク → 関節角度などを計算
条件との比較 設定した条件と比較して評価
種目追加の問題
・対象となる関節が異なる
・目標角度・許容範囲・比較条件が異なる
・種目追加のたびにプログラム修正が必要になる
種目数が増えるほど 修正・保守の負担が増える
卒業研究・中間発表

## Slide 3
2. 先行研究と本研究の位置づけ
3
先行研究
・姿勢推定を用いた運動評価が行われている
・関節角度などを用いて運動を定量化する研究がある
・MediaPipeなどを用いた姿勢推定手法も利用されている
既存研究 姿勢推定・関節角度などを用いた 運動の評価
本研究
評価精度そのものではなく、 複数種目へ対応する際の プログラム構成・共通化に着目
・種目固有の違いを設定として分離できるか
・共通処理をどこまで利用できるか
・種目追加時のプログラム修正をどの程度減らせるか
卒業研究・中間発表

## Slide 4
3. 研究目的・研究課題
4
研究目的
種目を追加するときに既存のプログラムを修正する負担を減らしながら、 評価処理を追加できる構成を考える。
研究課題（RQ）
関節指定・目標角度・判定条件などを、 どこまで設定データの変更だけで扱えるかを確認する。
設定だけでは対応できない場合に、 共通処理の追加・変更が必要なのか、 種目固有処理が必要なのかを確認する。
設定変更・共通処理・種目固有処理の境界を明らかにする
卒業研究・中間発表

## Slide 5
4. 想定するシステム構成
5
カメラ映像
姿勢推定 MediaPipe
ランドマーク
共通処理 3点取得 → 角度計算 → 判定
評価結果 表示
種目別設定 ① 角度計算に使う3点 ② 目標角度 ③ 許容範囲 ④ 比較条件
種目固有の情報を設定として分離し、共通処理を複数の種目で利用する
卒業研究・中間発表

## Slide 6
5. 対象種目と共通処理
6
スクワット
股関節 → 膝 → 足首
評価：膝関節の角度
目標：90° 許容範囲：±15°
アームカール
肩 → 肘 → 手首
評価：肘関節の角度
対象ランドマークはスクワットと異なる
3点 → 角度計算 → 比較
ここが共通なら、種目固有の違いを設定ファイルで指定できる可能性がある
※設定した角度条件への適合を判定するものであり、これだけで「正しいフォーム」と判断するものではない。
卒業研究・中間発表

## Slide 7
6. 実装状況
7
現在実装できていること
・Webカメラ映像の取得
・MediaPipeによる姿勢推定
・ランドマーク・骨格の表示
・スクワットにおける膝角度の計算
・目標角度・許容範囲との比較・判定
・判定結果の表示
・JSONから設定値を読み込む処理
現在の重要な未実装・未確認事項
・角度計算に使う3点がPythonコード内に固定されている
・設定だけで対象関節を変更できない
・アームカールを同じ共通処理で扱えるかは未確認
・複数条件・時間的変化への対応範囲は未検証
卒業研究・中間発表

## Slide 8
7. 現在のプログラムと課題
8
Webカメラ
MediaPipe 姿勢推定
股関節・膝・足首 を取得
膝角度を 計算
JSONの条件と 比較・判定
判定結果を 表示
現在の課題
JSONは読み込めているが、「どの3点を使うか」はPython側で固定されている。
目標
3点の指定も設定ファイルから取得し、スクワットとアームカールで同じ角度計算・判定処理を利用できるか確認する。
卒業研究・中間発表

## Slide 9
8. 検証方法
9
どこまで設定変更だけで対応できるかを確認する
① 関節指定
3点だけが異なる場合
設定変更だけで対応できるか確認
② 複数角度・複数条件
複数の評価条件を扱う場合
設定変更だけで対応できるか／共通処理の追加が必要か／種目固有処理が必要か確認
③ 時間的変化・動作順序
角度の変化や動作の順序を扱う場合
設定変更だけで対応できるか／共通処理の追加が必要か／種目固有処理が必要か確認
④ 追加時の修正
種目を追加する場合
変更箇所・コード量を記録し、既存プログラムの修正をどの程度減らせるか確認
確認する分類：設定変更だけで対応 ／ 共通処理の追加・変更が必要 ／ 種目固有処理が必要
卒業研究・中間発表

## Slide 10
9. 今後の予定
10
01
3点の設定化
角度計算に使う関節を設定から取得
02
2種目で確認
スクワット＋アームカール
03
複数条件を検証
設定・共通処理・種目固有処理のどこで対応するか確認
04
時間的変化を検討
設定・共通処理・種目固有処理のどこで対応するか確認
05
境界を整理
種目追加時の変更箇所・コード量も記録
卒業研究・中間発表

## Slide 11
10. まとめ
11
本研究で明らかにしたいこと
・どのような評価方法なら設定変更だけで対応できるか
・どのような場合に共通処理の追加が必要か
・どのような場合に種目固有処理が必要になるか
・共通化によって、種目追加時の既存プログラムの修正をどの程度減らせるか
種目固有の情報を設定として分離
共通処理を複数種目で利用
修正負担の軽減を確認
設定変更・共通処理・種目固有処理の境界を整理する
卒業研究・中間発表

## Slide 12
参考文献
12
・[1] 田邉英介 他：運動過程をフィードバックする筋力トレーニング支援システム，2021年度電気・情報関係学会九州支部連合大会講演論文集，p.228，2021．
・[2] C. Mercadal-Baudart, et al.: Exercise quantification from single camera view markerless 3D pose estimation, Heliyon, Vol.10, No.6, e27596, 2024.
・[3] K. Patidar, et al.: Framework for Gym Posture Estimation Using MediaPipe and OpenCV, 2025 IEEE International Conference on Recent Advances in Computing and Systems (REACS), 2025.
・[4] Google AI Edge: MediaPipe Pose Landmarker
・[5] OpenCV: OpenCV Documentation
卒業研究・中間発表